## Slide 1
压缩实验的端到端流程
把客户端压缩器与联邦聚合/更新分开看：六个环节可对齐，具体算法只替换其中几步。
01–02
客户端输入与表示
本地更新 Δ = w_local − w_t
Raw：原空间
Hadamard：随机符号掩码 + FWHT
Kashin：Fourier 紧框架系数
03
编码与量化
1-bit：符号编码
2/3-bit：固定 clip 区间内随机舍入
exp1 的 clip 由首轮 p99.5 标定，后续固定
04
信道负载
Raw：d × 32-bit 浮点数
压缩向量：d × b 或 D × b 位索引
seed 预先约定；不逐轮发送动态 Scale
05–06
服务器解码与更新
查表还原量化值
Hadamard：逆 FWHT 并裁回 d 维
Kashin：框架合成
w_{t+1} = w_t + Δ̂
层级边界
FedAvg 规定本地训练后的聚合与模型更新；SignSGD、Hadamard、Kashin 描述更新如何编码/传输。它们可以组合，不能当作同一层的互斥算法。
Notes: 依据：D:\FL\experiments\exp0_simple1bit_compare.py、D:\FL\experiments\exp1_1bit_2bit_noscale_compare.py、D:\FL\compression\srk.py、D:\FL\compression\kashin_frame.py。流程是对仓库当前实现的归纳。

## Slide 2
实验方法与通信协议对齐
按“表示变换 → 量化 → 负载/缩放 → 解码/更新”比较；配置取自当前 exp0、exp1 代码。
方法族 | 环节 1–2｜输入与表示变换 | 环节 3｜编码与量化 | 环节 4–6｜负载、解码与更新
FedAvg 未压缩参考 | 更新 Δ ∈ Rᵈ 无掩码、无变换 | 不量化 原始 FP32 浮点数 | 约 32d bit/客户端 样本量加权聚合，再更新全局模型
Raw / SignSGD 1 / 2 / 3-bit | 原空间 Δ ∈ Rᵈ 无旋转 | 1-bit：确定性 sign × 固定 clip 2/3-bit：固定区间随机舍入 | d × b 位索引 不传动态 Scale；还原值直接作为更新
Hadamard 1 / 2 / 3-bit | 补零至 D=2^⌈log₂d⌉ R=HDₛ：随机符号掩码 + 归一化 FWHT exp1 固定 seed；exp0 每轮换 seed | exp1：1-bit sign × 固定 clip 2/3-bit 固定区间随机舍入 | D × b 位索引；seed 预先共享 逆 FWHT、裁回 d 维后更新
Kashin λ = 1.15 / 1.3 / 1.6 / 2.0 | Fourier 紧框架，D≈λd 迭代求 Kashin 系数（exp1 为 25 次） | 1-bit sign × 固定 clip 2/3-bit 固定区间随机舍入 | D × b 位索引；不传动态 Scale 框架合成还原后更新
实现差异
exp0 另有“逆变换后再取 sign”的更新投影；exp1 的表内量化采用首轮 p99.5 标定并固定的 clip。表中位数按索引负载估算，不含协议头。
Notes: 依据：D:\FL\experiments\exp0_simple1bit_compare.py；D:\FL\experiments\exp1_1bit_2bit_noscale_compare.py；D:\FL\compression\srk.py；D:\FL\compression\kashin_frame.py；D:\FL\compression\kashin_solver.py。说明：Hadamard 的 exp1 seed 固定，exp0 seed 随轮次变化；Kashin frame 在 exp1 中使用 Fourier 紧框架，不是 FWHT。